Приложение № 1

к договору управления

многоквартирным домом

Перечень работ по ремонту и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах

| 1. | Стены и фасады, подвалы, фундаменты |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере выявления |
| 1.2. | удаление элементов декора, представляющих опасность | при обнаружении |
| 1.3. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо закрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | при обнаружении |
| 1.4. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | при обнаружении |
| 1.5. | дератизация подвалов | 1 раз в квартал |
| 1.6. | дезинсекция подвалов | по заявкам |
| 1.7. | очистка подвалов от мусора и канализационных стоков, планировка подвала | по мере необходимости |
| 1.8. | заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов | при профосмотре |
| 1.9. | устранение местных деформаций фундаментов путем перекладки, усиления, стяжки | при выявлении |
| 1.10. | восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов | при выявлении |
| 1.11. | усиление фундаментов под оборудование -вентиляционное, насосное) | при необходимости |
| 1.12. | смена и ремонт отмостки | при подготовке к зиме |
| 1.13. | восстановление приямков, входов в подвал | при подготовке к зиме |
| 1.14. | заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков кирпичных стен | при выявлении |
| 1.15. | герметизация стыков элементов полносборных зданий, заделка выбоин и трещин | при выявлении |
| 1.16. | заделка отверстий, гнезд, борозд | при выявлении |
| 1.17. | восстановление отдельных простенков, перемычек карнизов | при выявлении |
| 1.18. | ремонт (восстановление) угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей, восстановление отдельных деталей | при выявлении |
| 1.19. | утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях | при необходимости |
| 1.20. | замена покрытий, выступающих частей по фасаду, замена сливов на оконных проемах, восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | при выявлении |
| 1.21. | антисептирование и противопожарная защита деревянных конструкций | при необходимости |
| 2. | Перекрытия |  |
| 2.1. | частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий (участков междубалочного заполнения, досчетой подшивки, отдельных балок), восстановление засыпки и стяжки | при необходимости |
| 2.2. | антисептирование и противопожарная защита деревянных конструкций | при необходимости |
| 2.3. | заделка швов в стыках сборных железобетонных конструкций | при выявлении и обращениях |
| 2.4. | заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях | при выявлении и обращениях |
| 3. | Крыши и водосточные системы: |  |
| 3.1. | удаление наледи и снега с кровель | по мере необходимости |
| 3.2. | уборка мусора и грязи с кровли | 2 раза в год |
| 3.3. | укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | при подготовке дома к зиме |
| 3.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | при необходимости |
| 3.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | Периодически |
| 3.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | Периодически |
| 3.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб от засорения | по мере необходимости |
| 3.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | всегда должны быть закрыты на замок |
| 3.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметикой | по мере необходимости |
| 3.10. | проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с регистрацией результатов | согласно графика |
| 3.11. | усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену отдельных стропильных ног, стоек, подкосов, участков коньковых прогонов, лежней, мауэрлатов и обрешетки | при необходимости |
| 3.12. | все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель из штучных материалов (кроме полной замены), включая все элементы примыкания к конструкциям покрытия парапетов, колпаков и зонтов | при необходимости |
| 3.13. | замена водосточных труб | при необходимости |
| 3.14. | ремонт и частичная замена участков кровель, выполненных из различных материалов | По мере выявления |
| 3.15. | замена участков парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, устройств заземления здания с восстановлением водонепроницаемости места крепления | По мере выявления |
| 3.16. | восстановление и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов | По мере выявления |
| 3.17. | восстановление и устройство переходов на чердаке через трубы отопления | По мере выявления |
| 3.18. | перелопачивание шлака на чердаках | по мере необходимости |
| 3.19. | утепление слуховых окон и выходов на кровлю | при подготовке к зиме и по мере выявления |
| 4. | Оконные и дверные заполнения: |  |
| 4.1. | укрепление, установка недостающих, частично разбитых стекол в дверных и оконных заполнениях (в местах общего пользования) | при подготовке к зиме |
| 4.2. | установка пружин, регулировка доводчиков на входных дверях в подъезды | при подготовке к зиме |
| 4.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере выявления |
| 4.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | должны всегда быть закрыты |
| 4.5. | смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений (в местах общего пользования) | при подготовке к зиме |
| 4.6. | установка доводчиков пружин, упоров | при подготовке к зиме |
| 4.7. | смена оконных и дверных приборов (в местах общего пользования) | при подготовке к зиме |
| 5. | Межквартирные перегородки: |  |
| 5.1. | усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок | по мере выявления |
| 5.2. | заделка трещин плитных перегородок, перекладка отдельных их участков | по мере выявления |
| 5.3. | заделка сопряжений со смежными конструкциями | по мере выявления |
| 6. | Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей |  |
| 6.1. | заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок | при необходимости |
| 6.2. | замена отдельных ступеней, проступей, подступенков | при необходимости |
| 6.3. | частичная замена и укрепление металлических перилл | при необходимости |
| 6.4. | частичная замена и укрепление элементов деревянных лестниц | при необходимости |
| 6.5. | заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных плит, крылец и зонтов восстановление гидроизоляции в сопряжениях балконных плит, крылец, зонтов, замена дощатого настила с обшивкой кровельной сталью, замена балконных решеток | при необходимости |
| 6.6. | устройство металлических решеток, ограждений окон подвальных помещений, козырьков над входами в подвал | при необходимости |
| 6.7. | восстановление или замена отдельных элементов крылец, восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей | при необходимости |
| 7. | Полы: |  |
| 7.1. | замена отдельных участков полов и покрытия полов в местах, относящихся к общему имуществу дома | при необходимости |
| 8. | Печи и очаги, пользователями которых являются более одной квартиры: |  |
| 8.1. | все виды работ по устранению неисправностей печей и очагов, перекладка их в отдельных случаях | при профосмотрах |
| 9. | Внутренняя отделка: |  |
| 9.1. | восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами, облицовки стен и полов керамической и другой плиткой отдельными местами | при профосмотрах 2 раза в год |
| 9.2. | все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах, чердаках), а также в квартирах после ремонта штукатурки и облицовки (кроме работ, подлежащих выполнению нанимателями, арендаторами и собственниками за свой счет) | при необходимости |
| 10. | Внешнее благоустройство: |  |
| 10.1. | укрепление указателей улиц и лестниц | по мере необходимости |
| 10.2. | закрытие и раскрытие продухов | при подготовке к зиме |
| 10.3. | установка урн | при необходимости |
| 10.4. | окраска урн | при необходимости |
| 10.5. | погрузка и разгрузка травы, листьев, веток | в летний период |
| 10.6. | вывоз крупногабаритных бытовых отходов | по мере накопления |
| 10.7. | подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских, спортивных, хозяйственных, контейнерных площадок | 1 раз в год (весной) |
| 10.8. | ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, пешеходных дорожек, отмостки по периметру здания | при финансировании |
| 10.9. | замена участков и устройство ограждений и оборудования детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок, площадок для отдыха, дворовых уборных, выгребных ям | при необходимости |
| 11. | Центральное отопление: |  |
| 11.1. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей, задвижек в элеваторных узлах, бойлерных | при подготовке к зиме |
| 11.2. | очистка от накипи запорной арматуры | при профосмотрах |
| 11.3. | очистка грязевиков воздухосборников | по мере необходимости |
| 11.4. | промывка системы центрального отопления гидравлическим гидропневматическим способом | не реже 1 раза в 3 года |
| 11.5. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | в течении смены |
| 11.6. | утепление трубопроводов, приборов, расширительных баков в чердачных и подвальных помещениях | при подготовке к зиме |
| 11.7. | смена отдельных участков трубопроводов, запорной и регулировочной арматуры | по мере выявления |
| 11.8. | установка (при необходимости) воздушных кранов | при необходимости |
| 11.9. | восстановление разрушенной тепловой изоляции | при подготовке к зиме |
| 11.10. | аварийное обслуживание |  |
| 11.10.1. | ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры | по мере выявления |
| 11.10.2. | ликвидация утечек путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере выявления |
| 11.10.3. | ремонт и замена стонов на трубопроводе | по мере выявления |
| 11.10.4. | смена небольших участков трубопровода | по мере выявления |
| 11.10.5. | выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода | по мере выявления |
| 12. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |
| 12.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных | при профосмотре |
| 12.2. | прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения | при профосмотре |
| 12.3. | заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | при мере выявления |
| 12.4. | утепление трубопроводов | при подготовке к зиме |
| 12.5. | прочистка дренажных систем | по необходимости |
| 12.6. | утепление трубопроводов в техподпольях | при подготовке к зиме |
| 12.7. | уплотнение соединений, устранение течей, утепление, укрепление трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий; восстановление разрушенной теплоизоляции' трубопроводов | при подготовке к зиме |
| 12.8. | утепление и замена арматуры водонапорных баков на чердаке аварийное обслуживание | при подготовке к зиме |
| 12.9.1. | ремонт и замена стонов на трубопроводе | по мере выявления |
| 12.9.2. | установка бандажей на трубопроводе ' | по мере выявления |
| 12.9.3. | смена небольших участков трубопровода | по мере выявления |
| 12.9.4. | ликвидация засора канализации внутри здания | в течении смены |
| 12.9.5. | ликвидация засора канализационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере выявления |
| 12.9.6. | заделка свищей и чеканка раструбов замена неисправных сифонов и небольших участков трубопроводов, связанная с устранением засора или течи | по мере выявления |
| 12.9.7. | выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода | по мере выявления |
| 13. | Электрооборудование: |  |
| 13.l. | замена перегоревших ламп | при профосмотре и по заявкам |
| 13.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | при профосмотре и по заявкам |
| 13.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | при профосмотре |
| 13.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | при необходимости |
| 13.5. | проверка заземления электрокабелей | при профосмотре |
| 13.6. | проверка заземления электрооборудования | при проведении планово -предупредительных работ |
| 13.7. | замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети жилых квартир (кроме мест общего пользования коммунальных квартир) | по мере выявления |
| 13.8. | замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно- распределительных устройств, щитов | при профосмотрах и при необходимости |
| 13.9. | Замена светильников | при профосмотре |
| 13.10. | замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического или дистанционного управления освещением общедомовых помещений и придомовых территорий | при профосмотрах и при необходимости |
| 13.11. | Замена отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования здания | при необходимости |
| 13.12. | Аварийное обслуживание |  |
| 13.12.1. | Замена (восстановление) неисправных участков электрической сети | по мере выявления |
| 13.12.2. | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитках | по мере выявления |
| 13.12.3. | Ремонт электрощитков (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), выключение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей | при профосмотрах |
| 13.12.4. | Замена плавких вставок в электрощитках | по мере выявления |
| 14. | Вентиляция: |  |
| 14.1. | смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробов, шахт и камер, прочистка вентиляционных каналов | по мере выявления |
| 15. | Аварийное обслуживание: |  |
| 15.1. | Сопутствующие работы при ликвидации аварий: |  |
| 15.1.1. | отрывка траншей | по мере необходимости |
| 15.1.2. | откачка воды из подвала | по мере необходимости |
| 15.1.3. | вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами | по мере необходимости |
| 15.1.4. | отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения и обратное заполнение их с пуском системы после устранения неисправности | по мере необходимости |